## Slide 1: 공간조각
201611303 조정익

## Slide 2: 아이디어

## Slide 3
위에서 봤을 때 원
앞에서 봤을 때 삼각형
옆에서 봤을 때 사각형

## Slide 4
임의의 방향에서의 평면에 그려진 도형들을 조합하여 물체를 생성

## Slide 5: 문제 정의

## Slide 6: 임의의 방향에서 바라본 평면

## Slide 7: 임의의 방향에서 바라본 평면의 정의
공간은 오른손 좌표계이다.
평면의 법석벡터 임의의 값이다.
평면의 X축 () 은 공간의 XY평면과 평행하다. (의 Z성분은 0)
평면을 공간에 놓았을 때 평면의 원점 O`에서의 법선벡터 는 공간의 원점 O를 지난다.()
공간의 Z축에서 봤을 때 평면의 X축()은 반시계방향이다. ()
평면에 그려진 도형은 임의의 도형이다.
바라보는 평면은 총 3개이다.

## Slide 8: 해결 전략

## Slide 9
원하는 모양을 점들의 집합으로 나눌 수 있다.
하지만 컴퓨터는 이산적이기 때문에 선들이 전부 서로 엇갈려 교점이 나오지 않을 가능성이 매우 높다.

## Slide 10
세 개의 평면이 모이면 한 개의 교점이 반드시 나오게 된다.
따라서 각 도형을 선으로 나누어 이를 지나는 평면들의 교점의 집합을 구하면 된다.

## Slide 11
임의의 방향에서의 평면의 한 직선은 공간에서 봤을 때의 면이 된다.

## Slide 12: 계산 및 구현

## Slide 13: 평면의 특성 계산식
특정한 벡터에서 바라봤을 때 생기는 평면들의 특성을 구하기 위한 계산식들이다.

## Slide 14: 평면 위의 점을 지나는 직선을 구하는 함수
바라보는 평면 위의 한 점을 지나는 공간 위의 직선을 구하는 함수이다.

## Slide 15: 평면 위의 선분을 지나는 평면을 구하는 함수
바라보는 평면 위의 한 선분으로부터 그 선분을 지나는 공간 위의 평면을 구하는 함수이다.

## Slide 16: 도형으로부터 평면들을 구하는 함수
도형을 가로 또는 세로 선분들로 나누어 원하는 만큼 회전시킨 후 이 선분들을 지나는 평면들의 집합을 구한다.

## Slide 17: 점들의 범위 계산식
공간 위의 각 점들이 도형을 지나는 평면들 안에 포함되어 있는지를 계산하는 계산식이다.

## Slide 18: 선분을 지나는 평면에 특정한 점의 포함 여부를 구하는 함수
바라보는 평면 위의 도형을 지나는 한 선분에 특정한 점이 포함되어 있는지의 여부를 구하는 함수이다.

## Slide 19: 세 도형으로부터 점들의 집합을 구하는 함수
위 함수들을 바탕으로 특정한 방향에서 바라보는 세 평면 위의 도형과 각각의 회전 각도를 입력 받아 원하는 점들의 집합을 구하는 함수이다.
parfor문을 통한 병렬 처리를 통해 속도를 높였다.

## Slide 20: 점들을 출력하는 함수
scatter3 함수를 통해 점들을 출력한다.
각 점들은 높이에 따라 색깔이 달라지도록 한다.

## Slide 21: GUI 구현
입력의 개수가 많으므로 편의성을 위하여 GUI를 구현하였다.
파일 입력또한 UI를 통해 입력받을 수 있도록 구현하였다.

## Slide 22: 예외 처리

## Slide 23: 평면끼리 평행하는 경우
두 도형을 지나는 각각의 평면이 서로 평행한 경우가 존재할 수 있다.
도형을 무조건 가로로만 자를 경우 두 바라보는 벡터의 Z값이 0이면서 회전 각도도 0일 경우 평면들이 서로 평행하게 된다.
평면들이 서로 평행할 경우 두 평면이 만났을 때 교선이 아닌 교평면이 나오거나 교점 자체가 없을 수 있다.

## Slide 24: 평면끼리 평행하는 경우
따라서 이런 경우에는 한 그림의 자르는 방향을 달리 하도록 예외처리를 한다.

## Slide 25: Z축에서 바라보는 경우
임의의 방향에서 바라본 평면의 정의에 따르면 Z축에서 바라볼 경우 법선 벡터가 같으면서 서로 다른 각도만큼 회전되어 있는 수많은 평면이 존재할 수 있게 된다.

## Slide 26: Z축에서 바라보는 경우
Z축에서 바라보는 경우는 랜덤한 각도만큼 도형을 회전시키도록 예외처리를 하였다.
1
만약 원하는 각도만큼 회전시키고 싶을 경우 바라보는 방향벡터를 (1, 0, 1000)등과 같이 Z축에 매우 가까운 벡터로 입력하면 된다.
2

## Slide 27: 2개의 도형으로 모델을 만들고 싶을 경우
2개의 입력이 같은 방향에서의 도형일 경우 한 도형은 세로로 나누어 처리하면 결과적으로 2개의 도형으로 모델을 만들 수 있다.

## Slide 28: 코드 예외 처리
두 도형을 지나는 각각의 평면이 서로 평행한 경우가 발생할 경우 한 도형을 세로로 잘라 평면들을 생성한다.
Z축에서 바라봤을 경우 랜덤한 각도만큼 회전시킨다.

## Slide 29: 실행 결과

## Slide 30: 입력할 수 있는 그림들의 예시

## Slide 31: 입력 예시
GUI를 통해 값들을 입력한다.

## Slide 32: 연산중
parfor문을 통한 병렬처리로 인해 모든 코어가 작업을 처리한다.

## Slide 33: 출력 예시
x, y, z축에서 바라봤을 때 각각 삼각형, 사각형, 원이 되는 점들의 집합이다.

## Slide 34: 2방향 입력 예시
같은 방향벡터와 회전각도와 그림을 2번 입력하면 된다.
여기서는 (1, 2, 3)에서 바라봤을 때 /4만큼 회전시킨 별 모양, (-1, 4, 2)에서 바라봤을 때 하트 모양이 되도록 입력하였다.

## Slide 35: 출력 예시
실제로 존재할 수 없는 모양이기 때문에 하트의 끝부분이 약간 잘렸다.

## Slide 36: 여러가지 모델들 1
X, Y, Z축에서 봤을 때 육각별

## Slide 37: 여러가지 모델들 1

## Slide 38: 여러가지 모델들 2
X, Y, Z축에서 봤을 때 오각별

## Slide 39: 여러가지 모델들 2

## Slide 40: 여러가지 모델들 3
(1, 1, 1)에서 봤을 때 하트, (-1, 1, 2)에서 봤을 때 화살표, Z축에서 봤을 때 육각형

## Slide 41: 여러가지 모델들 3

## Slide 42: 여러가지 모델들 4
(1, 0, 0)에서 봤을 때 별, (1, 1, 1)에서 봤을 때 링

## Slide 43: 여러가지 모델들 4

## Slide 44: 수행 시간
nXn px의 도형 3장을 조합할 경우 총 개의 점을 상수 번만큼 확인해야 하므로 시간 복잡도는 이다.
도형의 모양에 따라 수행시간은 까지도 길어질 수 있다.
쿼드코어 컴퓨터를 기준으로 41X41px 3장을 조합할 경우 약 1분, 81X81px 3장을 조합할 경우 약 5~10분이 걸린다.

## Slide 45: 수이 되는 그림의 예시